## Slide 1
Технические средства, применяемые для охраны государственной границы
Notes: Имеем большой опыт оснащения границ РФ, большие расстояния, разные условия. Условия на Северном Кавказе кажутся нам близкими к приграничным условиям Боливии. Вот какими ТСО мы решаем подобные задачи в данном регионе.

## Slide 2
Аванпост Автономный мобильный комплекс видео- и тепловизионного наблюдения
Интеллектуальное видеонаблюдение больших открытых пространств в режиме реального времени
Автоматическое
обнаружение
и сопровождение целей
Беспроводной
канал связи
с удаленным постом
мониторинга
Автономное питание комплекса на основе энергии ветра и солнца
Notes: Можно показать ролик Комплекс обеспечивает охрану открытых участков местности и периметров, подступов и путей передвижения к важным объектам, удаленных от станционных частей на расстояние до 10000 м. и предназначается для использования в качестве основного или вспомогательного рубежа охраны. Комплекс решает следующие задачи:
- интеллектуальное видеонаблюдение больших открытых пространств в реальном масштабе времени;
- автоматическое обнаружение и сопровождение целей поворотной видеокамерой и тепловизором – работа в режиме видеолокации;
- получение и интеллектуальная обработка извещений от охранных извещателей любого типа, установленных на охраняемом периметре;
- обеспечение собственной безопасности комплекса;
- автономное электропитание комплекса на основе энергии солнца;
организация канала связи с удаленным постом мониторинга.
Оборудование, размещённое в контроллере управления предназначено для электропитания нагрузки комплекса, поддержания уровня заряда АКБ, мониторинга работоспособности составных частей комплекса и обеспечения радиорелейной связи со станционным постом.
Система обладает полностью автономным питанием и управляется по беспроводному каналу передачи данных на расстоянии до 30 км (при условии прямой видимости).
При установке системы “Observer” не требуется прокладывать кабели, т.к. система полностью автономна и имеет автономное электропитание на основе энергии ветра и солнца, а также аккумулятора высокой емкости с алгоритмами интеллектуального энергосбережения. Каждый комплекс может служить в качестве ретранслятора для аналогичного комплекса путём установки дополнительного комплекта системы обеспечения радиорелейного канала связи.

## Slide 3
Дальность обнаружения цели типа «человек» видеокамерой
до 10000 м
Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» видеокамерой
Дальность обнаружения цели типа «человек» тепловизором DVS-8615M
до 4000 м
Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» тепловизором DVS-8615M
до 7900 м
до 10000 м
Оптико-электронный модуль
Notes: ТТХ. В составе комплекса имеется возможность использования видеокамер и тепловизора с различной дальностью наблюдения.
Встроенный обогрев объектива камеры помогает бороться с наледью в условиях высокогорья.

## Slide 4
Дальность обнаружения цели типа «человек» видеокамерой дальнего обзора, не менее | 10000 м
Дальность обнаружения цели типа «человек» тепловизором, не менее | 4000 м
Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» видеокамерой дальнего обзора, не менее | 10000 м
Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» тепловизором, не менее | 7900 м
Режим автоматического сканирования заданных контрольных точек с обнаружением целей | до 30 точек
Режим наведения видеокамеры на объект двумя нажатиями кнопки манипулятора типа «мышь» по видеоизображению | Да
Режим наведения видеокамеры на объект двумя нажатиями кнопки манипулятора типа «мышь» по карте местности | Да
Режим автоматического обнаружения и сопровождения целей | Да
Режим интеллектуального энергосбережения | Да
Получение и интеллектуальная обработка извещений от охранных извещателей любого типа, установленных на охраняемом периметре или рубеже | Да
Дальность организации радиорелейного канала связи | до 30 км
Скорость передачи информации в радиоканале, не менее | 40 Мбит/с
Мощность солнечных модулей (DVL-717), не более | 800 Вт
Емкость аккумуляторных батарей | 1600 Ач
Удаленный мониторинг аккумуляторных батарей | Да
Диапазон частот радиорелейной связи | 2400–6425 Гц
Срок службы изделия | 7 лет
Температурный диапазон линейного поста | -40°C +50°C
Температурный диапазон станционного поста | +5°C +45°С
Электропитание линейного поста Электропитание станционного поста | 48В±17% ~220В 50 Гц
Время восстановления работоспособности, не более | 5 мин.
Время автономной работы при полностью заряженных АКБ, не менее | 9 сут.
Notes: Отметить передачу данных на 30 км, малообслуживаемая система, на акб, если нет солнца, нет ветра может работать 9 суток.
Все поставляется в комплекте, преднастроенное: все блоки питания, кабели, пр

## Slide 5
Аванпост обеспечивает:
Постоянное наблюдение за участками границы необеспеченными промышленной электроэнергией;
Контроль и наблюдение за границей, получение оперативной информации из точек, где невозможно непрерывное нахождение пограничных нарядов.
Для эффективной охраны границы необходимо 3 наряда по 3 человека
застава
Ущелье 2
Ущелье 1
Ущелье 3
Notes: При несении службы используется больше личного состава от пограничных подразделений.
Эта система позволит оптимизировать количество личного состава, задействованного в охране участков госграницы.
Посты, оборудование данной системой будут вести круглосуточное наблюдение за состоянием основных направлений.

## Slide 6
Аванпост
обеспечивает круглосуточное обнаружение нарушителей в любую погоду.
Имеет собственное автономное электропитание, не требует прокладки кабельных коммуникаций.
Для эффективной охраны границы необходим 1 оператор, который может эксплуатировать несколько автономных постов Аванпост
Ущелье 1
Ущелье 2
Ущелье 3
застава
Notes: Использование данной системы позволит значительно сократить личный состав задействованный в охране границы.
На российской границе система применяется для усиления общей безопасности, проведения специальных операций, поиско-разведывательных миссий, а также для пресечения и предупреждения террористических атак и контрабанды.
компоненты системы поставляются одним производителем и соответственно исключают возможные проблемы при интеграции систем от разных компаний.
Данные комплексы широко применяются в России и за ее пределами для повышения эффективности обнаружения нарушений, увеличения надежности и масштабируемости систем охраны границы. Автономные системы видеонаблюдения дальнего обзора “Observer” помогают снизить количество ложных тревог и отлично зарекомендовали себя для охраны пограничных территории и критически важных объектов.

## Slide 7
Муром
Автономный мобильный комплекс видео- и тепловизионного наблюдения
Время установки 30 мин
КРУГЛОСУТОЧНОЕ
видеонаблюдение
в видимом и инфракрасном диапазоне
Перевозка любым транспортом
Полная
автономность работы
Дальность обнаружения 10 км
Notes: Комплекс технических средств охраны Centaur это полнофункциональный, простой в использовании и надёжный в работе комплекс. Комплекс служит для мобильной охраны открытых участков местности и периметров, подступов и путей передвижения к важным объектам, удалённым от станционных частей на значительное расстояние, и предназначается для использования в качестве быстро разворачиваемого вспомогательного средства охраны. Мобильность комплекса обеспечивается быстросборной/разборной конструкцией. Длительность работы комплекса без подзарядки от солнечных модулей эквивалентна 4-м суткам штатного режима работы в летнее время, при использовании двух блоков АКБ, при полностью заряженных АКБ.
ПОКАЗЫВАЕМ РОЛИК ПРО ЦЕНТАВР
Использование комплекса Центавр позволит существенно сократить использование человеческих ресурсов и повысить оперативность получения необходимой информации

## Slide 8
Дальность обнаружения цели типа «человек» видеокамерой
до 10000 м
Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» видеокамерой
Дальность обнаружения цели типа «человек» тепловизором DVS-8615M
до 4000 м
Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» тепловизором DVS-8615M
до 7900 м
до 10000 м
Оптико-электронный модуль
Notes: Такие же характеристики, как в Observer

## Slide 9
Режим автоматического сканирования заданных контрольных точек с обнаружением целей |  | до 30 точек
Разрешение видеоизображения при частоте 25 к/сек, пикс - тепловизора SDP-8615M - видеокамеры дальнего обзора |  | 640x480 2592х1944
Режим наведения видеокамеры на объект двумя нажатиями кнопки манипулятора типа «мышь» по видеоизображению |  | Да
Режим наведения видеокамеры на объект двумя нажатиями кнопки манипулятора типа «мышь» по карте местности |  | Да
Сектор обзора видеокамеры: - по горизонтали - по вертикали |  | 360° ±45°
Дальность организации радиорелейного канала связи |  | до 8 км
Скорость передачи информации в радиоканале |  | до 40 Мбит/с
Высота мачты STS-10903 |  | 5,2 м
Мощность солнечных модулей |  | 400 Вт
Суммарная емкость блоков АКБ |  | 200 Ач
Удаленный мониторинг напряжения АКБ |  | Да
Диапазон частот каналов связи |  | 5 ГГц
Срок службы изделия |  | 7 лет
Электропитание составных частей комплекса | Напряжение постоянного тока | 24В
 | Напряжение переменного тока | 220В 50 Гц
Расчет |  | 3 чел
Среднее время разворачивания комплекса группой из 2х человек |  | 2 ч
Время выхода комплекса в рабочий режим |  | 5 м
Notes: Очень быстро разворачивается, после 3х сборок собирается за полчаса. Предназначен для использования в качестве временной точки наблюдения. Может питаться от АКБ – 4 суток, если надо дольше – подключаются солнечные модули, бензиновый генератор. Либо используется переходник для подачи питания от прикуривателя т/с.

## Slide 10
Застава
Автономный мобильный комплекс Муром позволяет оперативно организовать круглосуточное наблюдение за:
охраняемыми и труднодоступными участками госграницы
в зоне ответственности пограничной заставы;
местами вероятного преодоления рубежа;
направлениями вероятного передвижения противника.
обеспечивает сбор доказательной базы о нарушении.
Использование комплекса Муром существенно сократит использование человеческих ресурсов
Зона обнаружения нарушителей гос. границы
Автономный мобильный комплекс видео- и тепловизионного наблюдения
Notes: Комплекс Центавр позволит экономно использовать ограниченные человеческие ресурсы и повысить эффективность работы пограничных нарядов. Может эксплуатироваться не только в условиях открытых пространств, но и лесистой, среднепересеченной и горной местности без предварительной инженерной подготовки в любое время года и суток.

## Slide 11
Муром может быть оснащён системой собственной безопасности
Notes: Работа комплекса при комплектации с охранными извещателями заключается в следующем. При работе комплекса в автоматическом режиме, поворотное устройство направляет видеокамеру и тепловизор в заранее настроенные оператором точки наблюдения.
При сработке одного из извещателей он формирует извещение о тревоге, далее оно по радиоканалу передается на пост мониторинга и носимый комплект «Уником-1-Н», который направляет извещение на индивидуальные оповещатели «Уником-Амулет». Одновременно с этим пост мониторинга подаёт команду на поворотное устройство, которое автоматически направляет видеокамеру и тепловизор, в место срабатывания извещателя, дальнейшее управление поворотным устройством, видеокамерой и тепловизором, оператор может производить вручную.
Позиции нахождения извещателей заранее настроены оператором. При поступлении тревожного извещения на индивидуальный оповещатель «Уником-Амулет» происходит его фиксация и выдача индивидуального звукового, светового и вибрационного оповещения (посредством входящих в его состав звукового, светового и вибрационного оповещателей).

## Slide 12
Скорпион
Мобильный комплекс мониторинга обстановки
Быстрое развертывание
Длительная работа в автономном режиме
Минимальное время реакции
КРУГЛОСУТОЧНОЕ
видеонаблюдение
в видимом и инфракрасном
диапазоне
Возможен монтаж на автомобиле,
используемом пограничной службой Боливии
Комплект для ночного вождения автомобиля
без световых приборов
Notes: Скорпион применяется в качестве быстроразворачиваемого мобильного вспомогательного средства охраны, позволяет вести наблюдение за большими открытыми пространствами, объектами, находящимися на значительном удалении. В салоне автомобиля расположено рабочее место оператора, ЖК-монитор, контроллер управления поворотными камерами PTZ AV-P65 и встроенная панель управления комплектом автономного питания STL-724.
В грузовом отсеке автомобиля установлены пневматическая мачта STS-10904, оборудованная поворотным устройством SDP-881, видеокамерой дальнего обзора SDP-8083 и тепловизором SDP-8815M, контроллер управления оборудованием, комплект автономного питания STL-724, воздушный компрессор с блоком автоматики, аккумуляторный блок, зарядное устройство и шкаф монтажный.
Оснащен комплектом ночного вождения STL-8870 предназначен для управления автомобилем в ночное время суток.
Комплект ночного вождения STL-8870 представляет собой тепловизор установленный на автомобиле и планшет со специальным программным обеспечением.

## Slide 13
Дальность обнаружения цели типа «человек» видеокамерой | до 10000 м
Дальность обнаружения цели типа «человек» тепловизором | до 4000 м
Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» видеокамерой | до 10000 м
Дальность обнаружения цели типа «автомобиль» тепловизором | до 7900 м
Режим автоматического сканирования заданных контрольных точек с обнаружением целей | до 30 точек
Разрешение видеоизображения при частоте 25 к/сек, пикс - тепловизора - видеокамеры дальнего обзора | 640x480 2048х1536
Режим наведения видеокамеры на объект двумя нажатиями кнопки манипулятора типа «мышь» по видеоизображению | Да
Режим наведения видеокамеры на объект двумя нажатиями кнопки манипулятора типа «мышь» по карте местности | Да
Угол поворота поворотного устройства: - по горизонтали - по вертикали | 360° ±45°
Высота мачты с оборудованием STS-10904, не более, м | 4,2
Запас хода при полном заправленном баке, км | до 600
Разрешенная максимальная масса, кг | до 3000
Срок службы комплекса | 7 лет
Диапазон рабочих температур комплекса | от - 40°C до + 50°C
Время автономной работы комплекса, ч | до 24
Время развертывания комплекса, не более, мин | 10
Расчёт, чел | 3
Notes: Возможно использование оборудования комплекса на базе автомобиля местного производства.

## Slide 14
Использование комплекса Скорпиона позволит существенно сократить использование человеческих ресурсов и повысить оперативность получения необходимой информации
Мобильный комплекс мониторинга обстановки Скорпион предназначен для:
быстрого реагирования в случае изменения оперативной обстановки;
решения задач войсковой разведки и контроля несения службы на границе;
усиления эффективности охраны защищаемого участка;
скрытого наблюдения и сбора доказательной информации о нарушении.
Застава
Notes: За счет комплекта для ночного вождения, возможно вести скрытое наблюдение за охраняемыми участками

## Slide 15
Радиолокатор STS-177
Отображение траектории передвижения и дальности до различных движущихся объектов
Уникальные алгоритмы обработки радиосигналов
Низкая мощность электромагнитного излучения
Низкое энергопотребление
Фильтрация помех
от растительности и волн на поверхности воды
Определение типа объекта
Работа по 90 целям одновременно
Notes: Ролик

## Slide 16
Полоса рабочих частот, МГц | 5350…5650
Средняя мощность излучения, мВт, не более | 400
Протяженность рабочего сектора, до, м | 2300
Минимальная дальность обнаружения, м | 20
Ширина рабочего сектора, град | 360
Ширина луча антенны по углу места, град | 18
Максимальная дальность обнаружения, не менее, м: - человек - транспортное средство (при высоте установки над поверхностью не менее 14 м) | 2300 2300
Разрешение по дальности, не менее, м | 6
Разрешение по радиальной скорости, не менее, км/ч | 0,6
Диапазон радиальных скоростей обнаруживаемых объектов, км/ч | 0,72…140
Точность определения дальности объекта, не хуже, м | 1
Точность определения азимута объекта, град | 0,25
Максимальное количество одновременно вычисляемых траекторий обнаруженных объектов | 90
Частота обновления выходной (траекторной) информации, не менее, Гц | 12
Тип диаграммы направленности | Фиксированный
Количество частотных литер, шт. | 8
Время обнаружения траектории объекта, не более, сек. (при наличии условий радиовидимости в данной точке появления объекта) | 4
Внешний интерфейс | 10М Ethernet
Напряжение электропитания постоянного тока, В | 10-30
Потребляемая мощность, не более, Вт | 11
Среднее время наработки на отказ, не менее, часов | 30000
Диапазон рабочих температур, ˚С | От – 40 до + 50
Габаритные размеры, не более, мм | 466х523х315
Масса, не более, кг | 15
Notes: Круговая радиолокация, отображение типа целей
уникальные алгоритмы обработки сигнала, позволяющие получать точные данные о наблюдаемых объектах при любых погодных условиях.

## Slide 17
Наблюдение за открытыми земными, воздушными и водными пространствами.
Отображение траектории передвижения и дальности до различных движущихся объектов, таких как
человек, автомобиль, лодка и т.д.
Радиолокатор CVD-177

## Slide 18
Совместная работа технических средств охраны государственной границы
Автоматическое наведение на цель видеокамеры дальнего обзора и тепловизора.
Notes: При использовании совместно с Видеокамерой и тепловизором мы получаем визуальное отображение объектов по координатам, полученным от радиолокаторов

## Slide 19
Совместная работа всех технических средств охраны
Застава

## Slide 20
Управление всеми техническими средствами охраны границы из одного интерфейса

## Slide 21
Все системы могут интегрироваться с периметральными охранными извещателями, что позволяет создать уникальную систему охраны обширной территории
CVD-102
Извещатель охранный
RadioFence
CVD-931
Ретранслятор радиосигнала
CVD-102
Извещатель охранный
CVD-114
Извещатель охранный
CVD-111
Извещатель охранный
БРДМ
блок

## Slide 22
RadioFence
Система охраны периметра
CVD-112 Трибоэлектрический извещатель
CVD-102 Инфракрасный пассивный извещатель
CVD-105 Радиоволновой извещатель
CVD-114 Сейсмический извещатель
Автономное питание от солнечных модулей
Неограниченное количество извещателей в системе
Дальность радиосвязи между двумя устройствами до 10 км
До 64 ретрансляций в одной подсети
Глубина 0,3 м
Сейсмоприемник
БРДМ – прием извещений по радиоканалу УКВ

## Slide 23
-114
50x3 m
50x3 m
CVD-102
CVD-102
433 MHz
200 m
200 m
CVD-105
CVD-105
433 MHz
CVD-112
CVD-112
250 m
433 MHz
250 m
250 m
250 m
SBSM
CVD-114

## Slide 24
Глубина 0,3 м
Сейсмоприемник
Сейсмический извещатель CVD-114
Сейсмический извещатель CVD-114
Два фланга по 250 м
Контроль целостности чувствительного элемента
Адаптивный к внешней среде порог
Обнаружение: перелаз, проход, подкоп, проезд т/с

## Slide 25
Трибоэлектрический извещатель CVD-112
Два фланга по 250 м
Контроль целостности чувствительного элемента
Адаптивный к внешней среде порог
Обнаружение: перелаз, разрушение, подкоп
Раздельная обработка высоких и низких частот
Трибоэлектрический извещатель CVD-112

## Slide 26
Инфракрасный пассивный извещатель CVD-102
Зона обнаружения 50 м
Цифровая обработка сигнала
Контроль исправности извещателя
Высокая помехозащищенность

## Slide 27
Радиоволновой извещатель CVD-105
Зона обнаружения 200 м
Частота 10 ГГц
Высота травяного покрова до 0,5 м
Вероятность обнаружения 0,99
Адаптивный к внешней среде порог
Контроль исправности составных частей
Малая зона отчуждения
Контроль уровня помех
Радиоволновой извещатель CVD-105
Мертвая зона
200 м

## Slide 28
Пример предполагаемого проектного решения
Застава

## Slide 29
Высота 2500 м
Notes: Ролик

## Slide 31
Примеры применения системы Observer в различных уголках России
Notes: Ролик

## Slide 32
Notes: Ролик

## Slide 33
Системы надежно работают в разных климатических зонах
Notes: Ролик

## Slide 34
Бангладеш В эксплуатации с 2016 года
Notes: Ролик

## Slide 35
Высота 2500-2600 метров над уровнем моря
Notes: Ролик

## Slide 36
Мурманская область В эксплуатации с 2012 года
Notes: Ролик

## Slide 37
Ретранслятор для беспроводной передачи данных
Notes: Ролик

## Slide 38
Notes: Ролик

## Slide 39
Notes: Ролик

## Slide 40
Notes: Ролик

## Slide 41
Notes: Ролик